ЧЕТЫРЁХПОЗИЦИОННАЯ

РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА

АПРЕЛЬ  2008

ЧЕТЫРЁХПООЗИЦИОННЫЙ РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ

| ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА: | Трёхэлементная зубчатая передача позволяет осуществить индексацию револьверной головки без подъёма. Она обеспечивает высокую точность повторного позиционирования и неизменность положения. Кулачковый механизм надёжно фиксирует инструмент и обеспечивает плавность зажатия и разжатия. Полностью закрытая, надёжная конструкция с жидкостной консистентной смазкой. Электрические компоненты и соединения удобно расположены в отдельной зоне изолированной от СОЖ. Раздельные датчики положения и силы зажима с обратной связью гарантируют надлежащее управление. Встроенная система подачи СОЖ к рабочему инструменту не требует применения внешних шлангов для подвода смазки. |
| --- | --- |
| ПРИНЦИП РАБОТЫ: | Глухая муфта (1), вращающаяся муфта (2) и скользящая муфта (3) образуют трёхэлементное соединение. Осевое перемещение скользящей муфты (3) регулируется с помощью кулачков на скользящей муфте и кожуха следящего элемента кулачка (9). Высокомоментный электродвигатель (5) передаёт движение на шпиндель с помощью червячной (10) передачи. Кожух следящего элемента кулачка (9), прикреплённый к шпинделю (6) управляет зажатием и разжатием трёхэлементного соединения. Вращаясь, кожух следящего элемента (9) с помощью кулачков отводит назад скользящую муфту (3) и вращает корпус револьверной головки (11). Пружинный фиксатор (4) в скользящей муфте удерживает заданную позицию револьверной головки с помощью зацепных пазов, находящихся на глухой муфте (1). С помощью электродвигателя достигается требуемое положение револьверной головки. Фиксатор удерживает корпус револьверной головки (11) в необходимом положении и скользящая муфта завершает зажатие. Зажатие осуществляется с помощью тарельчатой пружины (12). Датчик положения (8) передаёт по каналу обратной связи информацию о положении револьверной головки. Датчик зажима револьверной головки (7) проверяет зафиксированное положение револьверной головки. |

ЧЕТЫРЁХПООЗИЦИОННЫЙ РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ

Технические характеристики:

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

3/8" БРИТАНСКАЯ ТРУБНАЯ КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА (BSP) ДЛЯ ПОДВОДА СОЖ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЛЯ МОДЕЛИ SQTP-130

ВВОД ЭЛЕТРОПИТАНИЯ

ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СОЖ

M'- ДЛЯ БОЛТА 4 NOS

ВИД - A

|  | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | K | L |  | M' | N | О | P | Q | R | S | T | U | V | V1 |  | W1 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SQTP-130 | 130 | 166 | 60 | 100 | 30 | - | 38 | 53,5 | 79 | 259 | 338 | 76 | 144 | M8 | 79 | 134 | 65 | 69 | 198 | 53 | 134 | 125 | 48 | 52 | 55,5 | 69,5 | 144 |
| SQTP-166 | 166 | 193 | 74 | 126 | 33 | 24 | 38 | 53,5 | 83 | 281 | 364 | 76 | 178 | M12 | 95 | 166 | 83 | 83 | 198 | 53 | 166 | 125 | 68 | 63 | 81 | 70,5 | 178 |
| SQTP-180 | 180 | 222 | 87 | 132 | 33 | 29 | 48 | 53,5 | 90 | 301 | 391 | 92 | 195 | M12 | 105 | 180 | 90 | 90 | 221 | 70 | 180 | 133 | 76 | 76 | 84 | 84 | 195 |

| МОДЕЛЬ | SQTP-180 | SQTP-166 | SQTP-130 |
| --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ | 4 | 4 | 4 |
| РАЗМЕР ХВОСТОВИКА ИНСТРУМЕНТА | 25 × 25 | 20 × 20 | 16 × 16 |
| ВРЕМЯ ИНДЕКСАЦИИ 90° (ВКЛЮЧАЯ ВРЕМЯ ЗАЖАТИЯ) 180° 360° | 2,7 с 3,2 с 4,5 с | 2,5 с 3,0 с 4,2 с | 2 с 2,5 с 3,2 с |
| ЧАСТОТА ИНДЕКСАЦИИ | 12/мин | 10/мин | 10/мин |
| ТОЧНОСТЬ ПОВТОРНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ | ±3 с | ±3 с | ±3 с |
| ТОЧНОСТЬ ИНДЕКСАЦИИ | ±6 с | ±6 с | ±6 с |
| МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 1,0 кВА | 0,9 кВА | 0,9 кВА |
| ОБЩАЯ МАССА (БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ) | 48 кг | 38 кг | 18 кг |
| F1 × R' (Нм) | 2000 | 1250 | 400 |
| F2 × R' (Нм) | 1100 | 350 | 350 |
| F3 × R' (Нм) | 800 | 400 | 160 |

НАГРУЗКА НА ИНСТРУМЕНТ

Другие продукты нашего производства

Револьверные головки

Инструментальные диски

Зажимные цилиндры

Автоматические устройства

смены инструмента

# Text boxes

Электрические соединения

СОЖ

Электродвигатель

Револьверная головка

Датчики